附件

2016年商品归类行政裁定

| 编号 | 商品税则 号列 | 商品名称 | 英文名称 | 其他名称 | 商品描述 | 归类裁定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C0005 | 8525.8031 | 工业视频内窥镜 | 无 | 无 | 该“工业视频内窥镜”由主机和插入管部分组成，其插入管能够在不破坏被检物体的情况下，进入被检测物体的内部进行工作，如检测环境需要也可置入最大压强为1224百帕压强的水下（约合水下2米）进行工作。主机上的角度操纵杆可根据检测需要控制插入管前端的导向角度并进行拍摄，并可以使用SD卡存储拍摄的视频和照片文件。通过插入管前端的光学镜片和感光芯片进行成像，将被检查工况内部的影像通过特种信号传输线传输到主机后端处理器中，然后经过光电转换和信号还原等电路处理，在主机显示屏上形成内部检测工况清晰的影像，来观测并检查内部的缺陷（裂缝，凹坑，腐蚀等），达到对产品的质量管控和运行安全的管控。 | 根据归类总规则一，“具有法律效力的归类，应按税目条文和有关类注或章注确定”。该商品为摄录一体机，符合《税则》税目85.25品目条文的描述，并根据《本国子目注释》关于特种用途“是指专用于高空、水下或应用不可见光、激光、强光及高速拍摄等其他类似条件下使用的设备”的描述，根据归类总规则一及六，上述商品应按特殊用途的工业用视频摄录一体机归入税则号列8525.8031。 |
| C0006 | 8517.7090 | 表壳及腕带连接件 | 无 | 无 | 该商品为Apple Watch的连接件，用于表壳及腕带。无型号，材质分为两种，分别为不锈钢制和黄金制。专为Apple Watch定制，使得Apple Watch表壳与腕带能够巧妙地对接上。 | 根据归类总规则一，“具有法律效力的归类，应按税目条文和有关类注或章注确定”。其中，不锈钢制商品不满足十五类类注二关于“贱金属制通用零件”的定义，且71章章注三（十）的排他条款也明确“本章不包括：……第十六类的机器、机械器具、电气设备及其零件……”，故根据十六类类注二关于“零件”的归类原则，上述商品符合税则税目85.17及其子目条文的描述，根据归类总规则一及六，应按通信设备（Apple Watch）的专用零件归入税则号列8517.7090。 |
| C0007 | 8517.7090 | 现代风扣式卡扣（A面及B面） | 无 | 无 | 该商品为现代风扣式卡扣（A面及B面），利用A面内置的磁铁固定调节Apple Watch的腕带。无型号，材质分为两种，分别为不锈钢制和黄金制。专为Apple Watch定制。 | 根据归类总规则一，“具有法律效力的归类，应按税目条文和有关类注或章注确定”。其中，不锈钢制商品不满足十五类类注二关于“贱金属制通用零件”的定义，且71章章注三（十）的排他条款也明确“本章不包括：……第十六类的机器、机械器具、电气设备及其零件……”，故根据十六类类注二关于零件的归类原则，上述商品符合税则税目85.17及其子目条文的描述，根据归类总规则一及六，应按通信设备（Apple Watch）的专用零件归入税则号列8517.7090。 |
| C0008 | 8517.7090 | 经典扣式卡扣（卡针和带扣） | 无 | 无 | 该商品为经典扣式卡扣（卡针和带扣），利用卡扣固定调节Apple Watch的腕带。无型号，材质为黄金，专为Apple Watch定制。 | 根据归类总规则一，“具有法律效力的归类，应按税目条文和有关类注或章注确定”。且71章章注三（十）的排他条款也明确“本章不包括：……第十六类的机器、机械器具、电气设备及其零件……”，故根据十六类类注二关于零件的归类原则，上述商品符合税则税目85.17及其子目条文的描述，根据归类总规则一及六，应按通信设备（Apple Watch）的专用零件归入税则号列8517.7090。 |